SHA系列水浴恒温振荡器 说明书

一、产品概述

SHA系列水浴恒温振荡器是采用进口不锈钢板及先进工艺生产制造，各项性能指标均符合国家标准要求，具有控温精度高、振荡平稳、质量可靠、使用寿命长等优点，夹具采用先进的不锈钢弹簧万用夹具，使用方便，广泛应用于微生物培养，亦可用于食品、生物、医学、农业、环保领域的科研和实验。

二、产品特点

本系列振荡器是在原SHZ型水浴恒温振荡的基础上进行改型而成的新一代产品。

1、SHA-A型具有旋转振荡功能。

2、SHA-B型具有旋转和往复式二种振荡功能。

3、SHA-C型具有往复振荡功能。

三、技术参数

1、电    源：220V  50HZ

2、控温范围：室温—100℃（精度≤0.5℃ LED数显）

3、转    速：0～280rpm

4、定    时：0～120分钟

5、振荡幅度：≥26mm

6、工作室容积：≥400×320×220mm

7、工作负载：12kg

8、工作方法：连续

9、功    耗：≤1500W

四、使用方法

1、本仪器使用电源为220V交流电，使用前请确定电源插座额定电流不小于10A，并具有安全接地装置，否则请更换插座。

2、打开仪器把需振荡的容器夹在弹簧万用夹具上，打开电源开关及振荡工作开关，选择你所需要的振荡速度及工作温度。振荡速度由慢向快进行调节，设定所需温度即可。

3、转换振荡方式时，测试表指示灯STOP亮时，请按下RUM等数秒钟之后振荡器即开始工作。

五、注意事项

1、需要定时时只要把旋钮调到相应位置便可，不需定时打到常闭即ON位置。

2、取出或放入容器时，应关机后进行。

3、仪器应旋转平稳，不能侧倾使用。

4、为了确保你的人身财产安全，插座必须具有安全接地装置，工作完毕应关闭电源。

常州杰博森仪器有限公司

地址（Add）：江苏省金坛市冯庄路7-S03号

电话（TeL）：0519-82550211

传真（Fax）：0519-82550400

网址：http://www.jbs17.com